# ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

# РУЖЬЕ

# ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ

,

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Вы взяли в руки, хоть и пневматическое, но все же ружье. Поэтому, прежде чем Вы начнете эксплуатировать его, прочитайте и запомните указания мер безопасности, Они включили в себя наш опыт, заботу о Вашей жизини и жизни окружающих Вас людей.

( УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ружья ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- стрелять на воздухе;

- повышать давление в пневмокамере выше 75*105 Па (75 аим);

- снимать ружье с предохранителя без необходимости;

- направлять при зарядке ружья гарпун или заряженное ружье на себя, на окружающих людей или домашних животных;

- заряжать ружье стрелой с одиночным гарпуном без применения ручки для зарядки;

- до начала и после окончания охоты держать стрелу с гарпуном вне зажимов, расположенных на пневмокамере;

- использовать ружье со следами механических повреждений на поверхности пневмокамеры;

- производить разборку ружья при наличии повышенного давления в пневмокамере.

2

( КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.Ружье                                                  1

2.Стрела                                                 1

3.Гарпун косозубый (003)                    1

4.Насос                                                   1

5.Линь                                                    1

6.Ручка для зарядки гарпуна                1

7.Линь к ручке                                       1

8.Чехол                                                   1

9.Чехол для ЗИПаt                                 2

( ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При погружении ружья в воду постоянно выходят пузырьки воздуха через ствол. | Потеря герметичности. | Уменьшите давление в пневмокамере до атмосферного. Отверните надульник. Присоедините насос. Держа курок, сделайте несколько качков, пока поршень не выйдет из ствола. Выньте поршень и замените на нем уплотнительные кольца. |

11

( ОКОНЧАНИЕ ОХОТЫ

После окончания охоты выполните следующее:

- разрядите ружье выстрелом в воду;

- поставьте ружье на предохранитель;

- после пгружения ружья в морскую воду или попадания в ствол песка промойте его пресной водой.

( ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ПНЕВМОКАМЕРЕ

Таблица 2

| Давление, атм | Количество движений поршня насоса |
| --- | --- |
|  | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |

После закачки                  3,5        7          13         18        25        31         37        43          47

После зарядки стрелы      5          9          18         26         36       45         54         64          70

( РЕКОМЕНДАЦИИ

Советуем Вам обращаться с ружьем бережно и учесть следующее:

оберегайте ружье от ударов и попадания в ствол песка и грязи;

при укладке ружья на длительное хранение уменьшите давление в пневмокамере и закапайте в ствол несколько капель машинного масла.

Уверены, что ружье долго будет доставлять Вам радость охоты.

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЛИВОЙ ОХОТЫ!!

10

( ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

| Характеристики | Вариант исполнения |
| --- | --- |
|  | 01 | 02 |

Масса ружья (без стрелы и гарпуна), кг            0,97                              1,20

Масса ружья в чехле, кг                                      1,6                                2,20

Длина ружья, мм                                                  543                               828

Габариты, мм                                                       562x166x50                 843x166x50

Дальность поражения , м                                   1 – 5                             3 – 8

( УСТРОЙСТВО РУЖЬЯ

Ружье предназначено для любительской подводной охоты и может эксплу-атироваться в пресной и морской воде. Оно представляет собой пневматическое устройство многократного действия и состоит из ствола, ручки, пневмокамеры, спускового механизма, предохранителя и устройства автоматического сброса линя. Стрела с гарпуном крепится к ружью с помощью линя. Для безопасности и удобства эксплуатации на пневмокамере расположены 2 кольца с зажимами, в которых крепится стрела с гарпуном при погружении в воду и выхода из нее. В конце пневмокамеры имеется винт с ушком для крепления сигнального буя. Конструкция спускового механизма обеспечивает бесшумность стрельбы. Выс-трел производится без расхода воздуха. Ружье не имеет ограничения по глубине.

3

( ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ

Соберите стрелу как указано на общем рисунке: кольцо, пружина, поводок и выбранный Вами гарпун.

Привяжите один конец линя к отверстию в ручке ружья, второй к поводку на стреле.

ПОМНИТЕ! Ружье должно быть на предохранителе, для чего поверните рукоятку предохранителя вниз до упора в положение, запрещающее стрельбу.

4

Сделайте контрольный выстрел в воде. Если, по Вашему мнению, дальность полета стрелы недостаточна или, наоборот, избыточна (сильный рывок линя), то отрегулируйте давление в пневмокамере.

Для уменьшения давления отверните винт с ушком и кратковременно нажмите на клапан в центр резиновой втулки тонким стержнем, например, спичкой. Не рекомендуется при этом использовать острые предметы.

Советуем перед погружением в воду и выходе из нее устанавливать стрелу с гарпуном в 2 зажима, расположенных на пневмокамере ружья.

9

Намотку линя нгачинайте от ручки к скобе в начале ствола., далее к крючку сброса линя и так до тех пор, пока линь не закончится.

НАПОМИНАЕМ! Разрешается стрельба только в воде. После погружения в воду, непосредственно перед стрельбой, переведите рукоятку предохранителя вперед-вверх до упора в направлении красной точки в положение, разрешающее стрельбу. Во время охоты при появлении в зоне видимости человека немедленно поставьте ружье на предохранитель.

8

Для закачки воздуха в пневмокамеру выполните следующее:

- отверните винт с ушком;

- вверните плотно насос;

- накачайте воздух (см. таблицу 2);

- отверните насос;

- поставьте винт с ушком на место.

( ЗАРЯДКА РУЖЬЯ

При установке одиночного гарпуна обязательно используйте ручку для зарядки. Острие гарпуна вставьте в отверстие ручки, а хвостовик стрелы – в надульник и осторожно продвигайте стрелу до тех пор пока не услышите щелчок. Поршень ружья вошел в зацепление. При этом кольцо на стреле должно войти в надульник, а стрела не должна выпадать.

5

6                                                                                                                                                                                                                                                              7